## Slide 1
번호대역 Coverage
  연동 규칙 – Java API 사용 시
고객사에서 0504 안심번호와 실착신번호를 가지고 SK텔링크로 매핑 연동/수정/해제 요청 시,
아래와 같은 규칙으로 연동하며, 연동규격서의 5.Java Package 사용 예문을 참고한다.
5.A/5.B(연동 요청/취소 요청) 대신 5.C(수정 요청)을 이용하여 매핑 연동/수정/취소 기능을 수행한다.
연동 요청 시, 각각의 parameter를 아래와 같이 보낸다.
  telNum1/2(기존 착신번호1/2) = 1234567890
  newNum1/2 (신규 착신번호1/2) = 매핑 연동하고자하는 실 착신번호
취소 요청 시, 각각의 parameter를 아래와 같이 보낸다.
  telNum1/2(기존 착신번호1/2) = 매핑 연동하고자하는 실 착신번호
  newNum1/2 (신규 착신번호1/2) = 1234567890
수정 요청 시, 각각의 parameter를 아래와 같이 보낸다.
  telNum1/2(기존 착신번호1/2) = 기존에 해당 safeNum 의 실 착신번호
  newNum1/2 (신규 착신번호1/2) = 변경하고자하는 실 착신번호
  * 1234567890 은 default 번호로 해당 번호로 실 착신된 0504 안심번호는 취소상태(해제)인 것으로 간주
고객사에서 0504 안심번호 관리 시 mapping 연동 방법(1)
  연동 규격서
SKT-Safen 연동 규격 정의서

## Slide 2
번호대역 Coverage
  연동 규칙 – Socket 연동 시
고객사에서 0504 안심번호와 실착신번호를 가지고 SK텔링크로 매핑 연동/수정/해제 요청 시,
아래와 같은 규칙으로 연동하며, 연동규격서의 7.Socket 인터페이스 규격을 참고한다.
7.3/7.4(매핑신규/매핑해제) 대신 7.5(매핑수정)을 이용하여 매핑신규/수정/해제 기능을 수행한다.
매핑신규 요청 시, 각각의 parameter를 아래와 같이 보낸다.
  0504 매핑번호 = 매핑을 연동하고자하는 안심번호
  기존 착신번호1/2 = 1234567890
  신규 착신번호1/2 = 매핑을 연동하고자하는 실 착신번호
매핑해제 요청 시, 각각의 parameter를 아래와 같이 보낸다.
  0504 매핑번호 = 매핑을 해제하고자하는 안심번호
  기존 착신번호1/2 = 매핑을 해제하고자하는 실 착신번호
  신규 착신번호1/2 = 1234567890
매핑수정 요청 시, 각각의 parameter를 아래와 같이 보낸다.
  0504 매핑번호 = 실착신번호를 수정하고자하는 안심번호
  기존 착신번호1/2 = 해당 0504 번호의 기존 착신번호. 모르면 1234567890
  신규 착신번호1/2 = 변경하고자 하는 실 착신번호
  * 1234567890 은 default 번호로 해당 번호로 실 착신된 0504 안심번호는 취소상태(해제)인 것으로 간주
고객사에서 0504 안심번호 관리 시 mapping 연동 방법(2)